## Slide 1: Projeto ultrassonic Bus
Equipe : André Vieira, José Yuri , Luan Barrosso

## Slide 2: Introdução
O ultrassonic bus tem como ideia colocar um sensor ultrassônico no chassi de um ônibus com o intuito de medir a lotação do ônibus e informar o passageiro que ainda embarcará no ônibus o status de lotação do veiculo.

## Slide 3: Como Funciona o Ultrassonic bus ?
O sensor será colocado no chassi do ônibus onde o sensor medirá a distância entre o chassi e o chão de forma que sempre que um numero x de passageiros embarcar ou desembarcar do veiculo essa distância do chassi ao chão poderá aumentar ou diminuir, e esse dado será enviado ao passageiro por meio de um aplicativo instalado no smartphone que mostrará como está a lotação do ônibus.

## Slide 4: Componentes usados

## Slide 5: Componentes
Micro controlador pic 18f4550 usado para controlar as medições e enviar os dados para o usuário através de um modulo bluetooth.

## Slide 6: Sensor ultrassônico modelo HC-SR04
Sensor que será usado para gerar uma onda sonora e através da onda calcular a distância.

## Slide 7: Como funciona o Sensor ultrassónico HC-SR04

## Slide 8: Como funciona o Sensor ultrassónico HC-SR04
O sensor emite uma onda que quando encontra um obstáculo retorna ao sensor assim obteremos o tempo que a onda levou para encontrar o obstáculo e retornar ao sensor. Para se calcular a distância como já temos a velocidade (velocidade do som que é 340m/s) e o tempo basta fazer S = (V x T)/2,a divisão por dois ocorre pois é considerado que a onda vai percorrer duas vezes a distância pois ela sai do sensor vai até o obstáculo e volta para o sensor.

## Slide 9: Como funciona o Sensor ultrassónico HC-SR04

## Slide 10: Simulação

## Slide 11: Simulação
A simulação foi feita no Software Proteus com o uso de uma biblioteca especifica para simular o sensor ultrassônico e para simular a distância no software no proteus usa-se um potenciômetro com e uma fonte de tensão para se calcular a distância.

## Slide 12: Simulação

## Slide 13: Simulação

## Slide 14: Obrigado